|  | VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů |  |
| --- | --- | --- |

Předmět:

# Elektrické přístroje

Protokol č.1

Modelování přechodných jevů při vypínání

| Skupina: |  |
| --- | --- |
| Datum měření: |  |

Vypracoval:

ZADANÍ Laboratorní úlohy :

V rámci cvičení proveďte:

Pomocí zjednodušeného laboratorního 1. fázového zapojení s malým napětím simulujte průběh obnoveného napětí na kontaktech vypínače, který je připojen do rozvodné sítě 3x400V / 50Hz, a který vypíná asynchronní motor připojený k tomuto vypínači přes kabel určité délky( viz. schéma č.1).

obr.č1 : schéma reálného zapojení 3. fázového motoru

Pro simulaci uvažujte že:

1) Odpor vodičů napájecího kabelu i odpor vinutí motoru je zanedbatelně malý.

2) Indukčnost vinutí jedné fáze motoru je konstantní a je úměrná velikosti jmenovitého fázového proudu motoru.

3) Napájecí kabel vykazuje určitou hodnotu kapacity (pro simulaci respektujte pouze kapacitu mezi fázovými a nulovým vodičem).

Poznámka:

Takto uvažované parametry obvodu jsou po zakreslení do původního schématu znázorněny na následujícím obrázku č.2.

obr.č2 : schéma reálného zapojení 3. fázového motoru s uvažovanými parametry prvků

Simulaci průběhu napětí na kontaktech vypínače v takto definovaném obvodu pak proveďte na 1. fázovém modelu (laboratorním zapojení) napájeného přes auto-transformátor a oddělovací transformátor 230V/24V.

Místo kontaktního vypínače použijte polovodičovou diodu aby bylo možné osciloskopicky pozorovat vypínací proces každou periodu napájecího napětí.

Náhradní kapacitu kabelu vypočtěte a nastavte pro následující tři varianty vlastní frekvence rezonančního obvodu:

a) 			f0 A		=		   5000 	Hz

b) 			f0 B		=		12000 	Hz

c)			f0 C		=		     600 	Hz

obr.č3 : schéma laboratorního zapojení pro simulaci přechodného jevu

Pro základní variantu A (fo=5000 Hz) navrhněte velikost tlumícího odporu.

Pro všechny tři zadané varianty vlastní frekvence obvodu změřte a zaznamenejte průběh obnoveného napětí na kontaktu pro nepřipojený a připojený tlumící odpor.

Požadavky pro vypracovaní protokolu:

- uveďte výpočet náhradních parametrů obvodů pro všechny zadané varianty

- z průběhů obnovených napětí na kontaktu pro všechny varianty určete velikost příslušných překmitů a velikost napětí jejich vrcholů. Dále pak stanovte dobu nejvyššího vrcholu a příslušnou strmost napětí.

- Posuďte vliv tlumícího odporu na průběh zotaveného napětí na kontaktu.

Do protokolu dále uveďte stručné odpovědi na následující otázky:

- Čím je dána frekvence namodulovaného napětí při vypínání reálných silových obvodů.

- Proč je potřeba s tímto namodulovaným napětím počítat.

- Jakým způsobem lze namodulované napětí potlačit.

- Jaké pásmo vlastních frekvencí tlumí jednou navržený a nainstalovaný tlumící odpor dobře a jaké špatně.

- V kterých oblastech a hladinách napětí je nutné tyto jevy při vypínaní uvažovat a řešit a v kterých oblastech je můžeme zanedbat.