|  | VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů |  |
| --- | --- | --- |

Předmět:

# Elektrické přístroje

Protokol č.3

Měření přídavných ztrát ve vodiči

| Skupina: |  |
| --- | --- |
| Datum měření: |  |

Vypracovali:

ZADANÍ Laboratorní úlohy :

V rámci cvičení proveďte:

Pomocí VA metody určete odpory vodiče jeli protékán stejnosměrným a střídavým proudem (stejné efektivní hodnoty) a dále nachází-li se v blízkosti tohoto vodiče další vodič jenž je také protékán stejným proudem.

Měření odporu proveďte postupně pro varianty:

- samostatný vodič se stejnosměrným proudem Iss

- samostatný vodič se střídavým proudem Ist

- na dvou vodičích v blízkosti se střídavým proudem Ist (pro zadané body vzdáleností)

- se souhlasnou orientací proudu

- s nesouhlasnou orientací proudu

Poznámky:

Při měření dbejte aby efektivní hodnoty Iss a Ist  byly stejné.

Do protokolu zapisujte hodnoty úbytku napětí změřených na vodiči.

Schémata zapojení pro měření jednotlivých bodů zadání:

Požadavky pro vypracovaní protokolu:

- Vypočtěte teoretický odpor zadaného vodiče podle tabulek.

- Z naměřených a zaznamenaných hodnot proudu a úbytků napětí na vodiči vypočtěte odpory vodiče pro všechny body měření.

- Z vypočtených hodnot odporů stanovte:

kp - činitel povrchového jevu 			( kp=Rst/Rss )

kd – činitel celkových přídavných ztrát ve vodiči

kb – činitel jevu blízkosti						( kd=kp.kb)

- Porovnejte hodnotu stejnosměrného odporu vodiče vypočtenou teoreticky a zjištěnou měřením. ( uveďte o kolik procent se liší teoretická hodnota odporu od skutečné (změřené) hodnoty odporu vodiče)

- Do jednoho grafu vyneste závislosti koeficientů jevu blízkosti vodičů kb=f(x) pro souhlasnou i nesouhlasnou orientaci proudu. (oba průběhy do jednoho grafu)

- Opovězte na zadané otázky a v závěru zhodnoťte celé měření.

Do protokolu dále uveďte stručné odpovědi na následující otázky:

- Vyjmenujte parametry které ovlivňují velikost odporu vodiče.

- Nakreslete jak se bude měnit rozložení proudu ve vodiči bude-li protékán proudy o různých frekvencích a to:

  - stejnosměrným

  - střídavým 50Hz

  - střídavým 500Hz

  - střídavým 5000Hz

Nákres proveďte tužkou od ruky a uvažujte že velikost efektivní hodnoty proudu je vždy stejná.

- Nakreslete rozložení proudu ve dvou souběžných a blízkých vodičích jsou-li protékaný:

  - Souhlasně orientovaným proudem

  - Nesouhlasně orientovaným proudem

- Kde v oblasti silnoproudé elektrotechniky je nejvíce potřebné brát na zřetel skinefekt a jev blízkosti a proč.

- Jakými způsoby lze snížit nežádoucí účinky skinefektu a jevu blízkosti.

Zápis z měření :

Měřené vodiče:

| Materiál vodiče: |  |
| --- | --- |
| Průměr vodiče d(mm) |  |
| Délka vodiče l(m) |  |

Teoreticky výpočet odporu vodiče (podle MF tabulek):

Uveďte vztah pro výpočet odporu vodiče (včetně jednotek):

Hodnota měrného odporu materiálu vodiče a teoreticky vypočtený odpor vodiče:

| rmosaz(m) | Rvyp() |
| --- | --- |

Měření č.1:		Samostatný vodič - stejnosměrný proud

| Iss(A) | U(mV) | Rss() |
| --- | --- | --- |

Měření č.2:		Samostatný vodič  - střídavý proud

| Ist(A) | U(mV) | Rst() |
| --- | --- | --- |

Měření č.3a:	Dva vodiče v blízkosti - střídavý proud – SOUHLASNÁ orientace proudu

| x (cm) | Ist(A) | U(mV) | Rst1() | kd | kb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

Měření č.3b:	Dva vodiče v blízkosti - střídavý proud – NESOUHLASNÁ orientace proudu

| x (cm) | Ist(A) | U(mV) | Rst1() | kd | kb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |