|  | VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů |  |
| --- | --- | --- |

Předmět:

Elektrické přístroje

Protokol č.4

Přechodné děje při zapínaní – proudové

| Skupina: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

Vypracoval:

Zadání:

Pro případ sepnutí obvodu o výkonu Sn =        MVA, při účiníku cos( =         , připojeného ke zdroji střídavého napětí UN =        kV, trojfázovým venkovním vedením o délce lv =         km,

vypočtěte a graficky znázorněte:

a) průběh proudu při nesoučasném připojení zátěže na síť.

Doby prodlev  jednotlivých sepnutí jsou:

(t12 =       ms (prodleva mezi sepnutím 1. a 2. fáze)

(t23 =       ms (prodleva mezi sepnutím 2. a 3. fáze).

b)   průběh proudu při současném sepnutí do trojpólového zkratu.

A dále určete:

c)   z průběhu zkratového proudu vypínací schopnost vypínače.

Rozbor:

Při určování zapínací, resp. vypínací schopnosti vypínače hledáme hodnotu proudu, pro kterou musíme přístroj navrhnout (zvolit) tak, aby za všech okolností, které mohou v daném obvodu nastat,  byl vypínač schopen danou situaci spolehlivě zvládnout. (Bez poškození vypnout či sepnout.) Jde o nalezení maximální hodnoty proudu při spínání jmenovité zátěže (jmenovitý zapínací proud vypínače) a maximální poruchový proud (jmenovitý vypínací proud vypínače – vypínací schopnost).

Z teorie obvodů víme, že v přechodných stavech se kromě ustálené složky proudu projevuje rovněž složka přechodná. Průběh přechodné složky závisí na parametrech obvodu - časové konstantě, která je dána parametry R,L.

Vypracování:

a)    Nesoučasné sepnutí zátěže

Na obr.1 je naznačen trojfázový obvod pro nesoučasné sepnutí. Parametry připojovacího vedení jsou označeny Rv a Lv. Parametry zátěže jsou dány impedancí Zn. Časy t1, t2, t3 jsou okamžiky postupných sepnutí pólů v jednotlivých fázích x, y, z. Časové úseky (t12 a (t23 byly vysvětleny v zadání.

Obr.1. Schéma trojfázového obvodu.

Platí:                    t1 = 0,                t2 = t1 + (t12,                t3 = t2 + (t23

V dalším kroku určíme parametry obvodu.

Dále určíme :

a  ze známého vztahu      ( pro doplnění      )

a      .

Z reaktance Xn a jmenovitého kmitočtu f=50 Hz určíme indukčnost zátěže Ln

kde       .

Časová konstanta zátěže pak bude

Pro určení parametrů vedení musíme nejprve zvolit uspořádání vodičů vedení.

V podstatě máme dvě možnosti uspořádání  (obr. 2), standardní v rovině vedle sebe, nebo do rovnostranného trojúhelníka.

a) v rovině                          b) v rovnostranném trojúhelníku

Obr.2. Uspořádání vedení.

Pro zadanou délku vedení lv  a vypočtený ustálený proud Ifn určíme potřebný průřez vodiče a další parametry vedení. Proudovou hustotu volíme ( = 2-3 A/mm2

Vypočteme potřebný průřez vodiče   , z tabulky tab.1 vybereme nejbližší vyšší průřez lana ALFE 4. Pro tento průřez dále z tab.1 odečteme měrný odpor vedení na km (k [(.km-1] a  průměr lana (v [mm], z něhož určíme poloměr lana rv.

Z těchto odečtených hodnot vypočteme další potřebné parametry vedení:

odpor vedeni Rv

Indukčnost vedení na km Lk [mH.km-1] a následně indukčnost vedení Lv [mH]. V tomto případě musíme vycházet ze zvoleného typu uspořádání vodičů (dle obr.2)

Pro uspořádání do rovnostranného trojúhelníka platí:

[mH.km-1;mm,mm]			d=vzdálenost

.

Pro  uspořádání v rovině vedle sebe platí:

[mH.km-1;mm,mm]

kde   re je redukovaný poloměr lana a  .

Vzdálenost os lan od sebe d [mm] volíme v rozmezí 200 až 300 mm.

Pak celková indukčnost vedení je

reaktance vedení je

impedance vedení je

Vlastní výpočet:

Obecně můžeme pro proudy v jednotlivých fázích obvodu napsat:

kde (x, (y, (z je posun okamžiku počátků jednotlivých přechodných dějů (sepnutí) ve fázích x,y,z  za průchodem ustáleného proudu nulou do kladné půlperiody proudu dané fáze. Obr.3.

Obr.3. Znázornění posuvu (z3 – posuvu okamžiku počátku přechodného děje pro fázi z a  sepnutí třetího pólu vypínače

Rozborem postupného spínání fází x,y,z určíme nejnepříznivější okamžik sepnutí.

1. sepnutí ve fázi x  (čas t1) ( obvodem neprotéká žádný proud

2. sepnutí ve fázi y  (čas t2) ( fázemi x a y začíná protékat sdružený proud ixy     jehož      amplituda   (proud je poloviční vzhledem k tomu, že protéká zátěžemi Zn ve fázi x a fázi y zapojenými do serie.

3.  sepnutí ve fázi z  (čas t3) ( fází z začíná protékat fázový proud jehož amplituda je   , přičemž v již sepnutých fázích x a y vzniká nový přechodný děj.

Vyplývá z toho, že nejnepříznivější sepnutí bude nejspíše v okamžiku t3 a to v maximu ustáleného proudu (tj. (z3 = 90o  nebo (z3 = 270o). Pro lepší názornost průběhů proudů v jednotlivých fázích volíme sepnutí se zpožděním (z3 = 270o.

Nyní můžeme napsat posuvy jednotlivých proudů v okamžiku sepnutí fáze z:

(z3 = 270o neboli 3(/2 [rad],

(y3 = 270o-120o=150o neboli (3(/2-2(/3) [rad] ,

(x3 = 270o+120o=390o=30o neboli (3(/2+2(/3) [rad] .

Od okamžiku sepnutí fáze z se nyní vrátíme k sepnutí druhého pólu vypínače. Tento proces začal o (t23 dříve než sepnutí třetího pólu. Je zřejmé, že hodnota posuvu druhého sepnutí (y2 ve fázi y oproti průchodu proudu nulou fáze y do kladné půlperiody, byl-li úhel posuvu (y3 =150o, musí být menší o úhel odpovídající času (t23.  Tj. [o] či  [rad]

Dále je třeba si uvědomit, že při sepnutí druhého pólu spínáme obvod se sdruženým napětím, které je fázově posunuto oproti napětí fázovému o úhel 30o ((/6) (obr.4).

Obr.4. Fázový posuv sdruženého proudu a napětí oproti fázovému proudu a napětí.

V zhledem k zachovanému účiníku jsou stejně posunuty i proudy a tedy:

protože oběma fázemi protéká stejný proud velikosti

Dále je třeba si uvědomit, že v okamžiku sepnutí třetího pólu, dosáhl proud ve fázích x a y určité hodnoty. Tato hodnota je nenulovou počáteční podmínkou pro výpočet proudu v těchto fázích po sepnutí třetího pólu.

Můžeme tedy psát:

1. sepnutí prvního pólu (fáze x) : časový úsek (t12 od t1 do t2,   ix1 = iy1 = iz1 = 0,

2. sepnutí druhého pólu (fáze y) : časový úsek (t23 od t2 do t3,   iz2 = 0

3. sepnutí třetího pólu (fáze z) : časový úsek od t3 do ustáleného stavu  (teoreticky do , prakticky do cca 5().

kde ix2(t3) a iy2(t3) jsou hodnoty proudu dosažené ve fázích x,y v okamžiku sepnutí třetího pólu (fáze z).

b) současné sepnutí do zkratu

Na obr. 5 je uvedeno schéma řešeného obvodu pro případ vzniku trojpólového zemního zkratu včetně obvodových veličin.

Obr.5 Trojpólový zemní zkrat

Vznik zkratu můžeme interpretovat jako současné sepnutí všech tří fází v jednom časovém okamžiku t = 0. Přitom můžeme zanedbat hodnoty proudů procházející již zapnutým obvodem vzhledem k amplitudě zkratového proudu pro kterou platí:

Při výpočtu zkratových poměrů vycházíme jen z impedance vedení (svorkový zkrat). Ze stejných hodnot (tj. parametrů vedení) určíme i časovou konstantu přechodného děje při zkratu (porovnej s časovou konstantou při zapínání).

Vlastní řešení realizujte identicky jako při spínání obvodu, tj. okamžik vzniku zkratu položte do okamžiku průchodu proudu fáze z maximem záporné půlvlny.

Poznámky:

Vlastní zadané hodnoty zvolte z tab. 1

Parametry připojovacího vedení zvolte z tab. 2

Tabulka č.1

Tabulka č.2