# Symetrizace jednofázové zátěže v trojfázové síti

### Zadání:

- Pro zadanou hodnotu náhradního zatěžovacího odporu vypočítejte hodnotu indukčnosti a kapacity potřebných pro symetrizaci v zapojení do hvězdy.

- Na symetrizačním zařízení zapojeném do hvězdy změřte všechny hodnoty napětí a proudů a výsledky uveďte přehledně do tabulky.

- Zkonstruujte z naměřených hodnot vektorové diagramy.

### Schéma zapojení:

### Použité přístroje:

- Proměnný odpor simulující náhradní zatěžovací odpor

- Ohmmetr

- Sada indukčností

- Sada kapacit

- Pult symetrizace s regulovaným zdrojem napětí

- Voltmetr

- Ampérmetr

- Spojovací vodiče

### Teoretický rozbor:

Indukční pece způsobují svou jednofázovou zátěží nesymetrii v trojfázové síti. Abychom tuto nesymetrii odstranili, vkládá se do ostatních fází indukčnost a kapacita, a to buď v zapojení do hvězdy nebo v zapojení do trojúhelníka. Správně volená indukčnost a kapacita způsobí, že fázové proudy jsou stejně veliké a současně ve fázi s příslušnými fázovými napětími.

Potřebnou hodnotu kapacity a indukčnosti lze odvodit následujícím způsobem:

### Symetrizační zapojení do hvězdy

Pro dvě naznačené smyčky lze s využitím druhého Kirchhofova zákona napsat následující  rovnice:

V symetrické trojfázové soustavě platí:

Dosazením za UVW do druhé rovnice z rovnice (3) a vynásobením obou stran takto upravené rovnice členem ej(2(/3) z ní dostaneme rovnici se stejnou levou stranou jako má rovnice (1).

Z rovnosti pravých stran dostaneme:

Ze skutečnosti, že se jedná o symetrickou soustavu, vyplývají rovnosti:

Dosazením do (4) z rovnic (5) a (6) a rozdělením exponentů dostaneme:

Z rovností reálných částí pravé a levé strany rovnice (7) vypočteme hodnotu  kapacity:

Dosazením této kapacity do rovnosti imaginárních částí pravé a levé strany rovnice (7) vypočteme hodnotu indukčnosti:

Takto vypočtené prvky symetrizačního zařízení je nutno zapojit ve správném sledu fází, jinak nelze dosáhnout rovnosti proudů v přívodech.

### Postup měření:

- Ze zadané hodnoty náhradního zatěžovacího odporu vypočítáme potřebnou kapacitu a indukčnost pro zapojení symetrizačního zařízení do hvězdy.

- Zapojíme úlohu pro měření symetrizačního zapojení do hvězdy.

- Odměříme všechny potřebné hodnoty napětí a proudů a vyneseme je do tabulek.

- Z naměřených hodnot sestrojíme vektorový diagram.

Náhradní zatěžovací odpor:	R = 170 (