Zadání:

1.	Změřte pyrometrem závislost teploty jasu TL = f (U) dané wolframové žárovky a vyneste tuto závislost.

2.	Srovnejte průběhy skutečné korigované teploty T´= f (U) s průběhem teploty teoretické Tteor = f (U).

3.	Vypočtěte průběh energetické teploty Te = f (U) a průběh teploty chromatičnosti Tc = f (U) a vyneste je graficky.

4.	Vypočtěte průběh závislosti spektrální hustoty intenzity vyzařování pro vlnovou délku
= 0,65 m, Ef (T) a vyneste jej graficky.

5.	Vyhodnoťte průběh závislosti teplotního součinitele odporu  f (T). Vyneste tento průběh graficky.

# Schéma zapojení:

## Použité přístroje:

1. Žárovka

2. Pyrometr

3. Regulovatelný zdroj napětí

4. Ampérmetr

5. Voltmetr

6. Spojovací vodiče

Teoreticky rozbor:

Každá látka zahřátá na teplotu vyšší, než je teplota okolí, vyzařuje do okolí zářivý tok.

Závislost spektrální hustoty na teplotě udává Planckův zákon:

(W·m-3 ; m, K)

kde c1 = 3,73.10-16 W·m2

kde c2 = 1,438.10-2 m·K

Energetická teplota je teplota absolutně černého tělesa, při které se jeho spektrální zářivý tok rovná spektrální zářivému toku uvažovaného tělesa:

,	pro wolfram = 1,47        (K, K)

kde	Te …energetická teplota

#### T … skutečná teplota reálného tělesa

(r … celková emisivita

Teplota chromatičnosti:

(K;  K, m)

kde	(1 = 0,42	pro 1 = 0,7 m

(2 = 0,48	pro 2 = 0,4 m

Tc … teplota chromatičnosti

### T … skutečná teplota reálného tělesa

Teplota jasu:

(K; K)

kde	(((, T) = 0,43 … spektrální emisivita pro = 650 nm

T…skutečná teplota reálného tělesa

TL … teplota jasu

Teoretická teplota:

(K; K, V)

kde	Tteor … teoretická teplota vlákna žárovky při napětí U

T220 … teplota vlákna žárovky při napětí 220 V (pro vakuové žárovky T220 = 2450 K)

Korigovaná skutečná teplota:

(K, K, m, mm)

kde	T … korigovaná skutečná teplota tělesa

T´ … teplota, kterou ukazuje pyrometr

( … vlnová délka záření

a … činitel absorpce (pro sklo a = 0,05)

t … tloušťka absorpční stěny (0,03 mm)

Odpor vlákna se s teplotou zvyšuje:

(; , K-1, K)

Postup měření:

1.	Zapojíme přístroje dle schématu.

3.	Měníme napětí v rozmezí 0-240 V po krocích 20V a pro každou hodnotu odečteme proud a změříme teplotu jasu TL vlákna žárovky pyrometrem.

4.	Ze změřené teploty jasu vypočítáme teplotu skutečnou, z ní potom skutečnou korigovanou teplotu, teplotu chromatičnosti a teplotu energetickou pro každou hodnotu napětí.

5.	Pro každou hodnotu napětí dále vypočítáme teoretickou teplotu, odpor vlákna a součinitel odporu a pro vlnovou délku 650 nm vypočítáme spektrální hustotu intenzity vyzařování.

6.	Ze změřených a vypočítaných hodnot uděláme tabulku a grafy

7.	V závěru provedeme zhodnocení naměřených hodnot a použitých měřicích metod zejména s ohledem na přesnost naměřených výsledků.

# Text boxes

A

V

Ž

P

230 V

~