Parametry vedení a transformátorů

| 22-AXEKVCEY (uložení vedle sebe v zemi) |
| --- |
| S [mm2] | Id [A] | R [(.km-1] | L [mH.km-1] | C [(F.km-1] |
| 35 | 165 | 0,868 | 0,70 | 0,16 |
| 50 | 195 | 0,641 | 0,68 | 0,18 |
| 70 | 237 | 0,443 | 0,66 | 0,20 |
| 95 | 282 | 0,320 | 0,64 | 0,22 |
| 120 | 319 | 0,253 | 0,62 | 0,24 |
| 150 | 352 | 0,206 | 0,60 | 0,26 |
| 185 | 396 | 0,164 | 0,59 | 0,28 |
| 240 | 455 | 0,125 | 0,58 | 0,30 |

| 22-CXEKVCEY (uložení vedle sebe v zemi) |
| --- |
| S [mm2] | Id [A] | R [(.km-1] | L [mH.km-1] | C [(F.km-1] |
| 35 | 213 | 0,524 | 0,70 | 0,16 |
| 50 | 250 | 0,387 | 0,68 | 0,18 |
| 70 | 303 | 0,268 | 0,66 | 0,20 |
| 95 | 360 | 0,193 | 0,64 | 0,22 |
| 120 | 407 | 0,153 | 0,62 | 0,24 |
| 150 | 445 | 0,124 | 0,60 | 0,26 |
| 185 | 498 | 0,099 | 0,59 | 0,28 |
| 240 | 568 | 0,075 | 0,58 | 0,30 |

| Parametry českých venkovních vedení 110 kV |
| --- |
| Provedení | Vodiče AlFe [mm2] | Stožáry | R [(.km-1] | X [(.km-1] | B [(S.km-1] | Id [A] |
| Jednoduché | 150/6 | Jednodřík | 0,200 | 0,4165 | 2,744 | 400 |
|  | 185/6 | Jednodřík | 0,156 | 0,4091 | 2,796 | 455 |
| Dvojité | 150/6 | Soudek | 0,200 | 0,4220 | 2,713 | 800 |
|  | 185/6 | Soudek | 0,156 | 0,4143 | 2,766 | 910 |
|  | 210/3 | Soudek | 0,130 | 0,4023 | 2,852 | 1 100 |
|  | 240/6 | Soudek | 0,125 | 0,4070 | 2,817 | 1 060 |
|  | 450/6 | Soudek | 0,065 | 0,3854 | 2,982 | 1 640 |
|  | 670/8 | Donau | 0,042 | 0,3661 | 3,142 | 2 200 |

| Parametry transformátorů 22/0,4 kV ABB RESIBLOC |
| --- |
| Výkon [kVA] | Napětí nakrátko [%] | Proud naprázdno [%] | Ztráty nakrátko [W] | Ztráty naprázdno [W] |
| 160 | 4 | 4 | 2 150 | 870 |
| 250 | 4 | 4 | 3 000 | 1 100 |
| 400 | 4 | 4 | 4 250 | 1 450 |
| 630 | 4 | 4 | 6 000 | 2 000 |
| 160 | 6 | 5 | 2 500 | 650 |
| 250 | 6 | 5 | 3 300 | 880 |
| 400 | 6 | 5 | 4 800 | 1 200 |
| 630 | 6 | 5 | 6 900 | 1 650 |
| 800 | 6 | 4 | 8 100 | 1 900 |
| 1 000 | 6 | 4 | 9 600 | 2 300 |
| 1 250 | 6 | 4 | 11 500 | 2 700 |
| 1 600 | 6 | 4 | 14 000 | 3 100 |
| Parametry transformátorů 22/0,4 kV SIEMENS TUNORMA |
| Výkon [kVA] | Napětí nakrátko [%] | Proud naprázdno [%] | Ztráty nakrátko [W] | Ztráty naprázdno [W] |
| 160 | 4 | 5 | 3 100 | 460 |
| 250 | 4 | 5 | 4 200 | 650 |
| 400 | 4 | 5 | 6 000 | 930 |
| 630 | 4 | 5 | 8 400 | 1 300 |
| 1 000 | 6 | 4 | 13 000 | 1 700 |
| 1 250 | 6 | 4 | 16 000 | 2 100 |
| 1 600 | 6 | 3 | 20 000 | 2 600 |
| 2 500 | 6 | 3 | 29 000 | 3 500 |

| Parametry transformátorů 110/22 kV SIEMENS |
| --- |
| Výkon [MVA] | Napětí nakrátko [%] | Proud naprázdno [%] | Ztráty nakrátko [kW] | Ztráty naprázdno [kW] |
| 10 | 9,6 | 3 | 42 | 13 |
| 16 | 9,6 | 3 | 51 | 17 |
| 25 | 9,5 | 2 | 63 | 24 |
| 40 | 9,8 | 2 | 86 | 35 |
| 63 | 10,5 | 2 | 113 | 49 |