| 410-8101/01 - Výroba a využití elektrické energie (VVEE) |
| --- |
| Datum měření Rozvrhová skupina (den čas) | Laboratorní úloha Spotřeba elektrické energie | Jméno, studijní skupina |

Zadání:

- Změřte okamžitý výkon:

  - a čas při ohřívání ½ l vody v rychlovarné konvici,

  - TV v normálním provozním stavu,

  - TV v pohotovostním režimu.

- Spočítejte roční spotřebu elektrické energie pro případ, kdy:

  - v rychlovarné konvici vaříme 1 l vody denně,

  - TV sledujeme 4,5 h denně,

  - po zbytek času je TV v pohotovostním režimu.

Použité přístroje:

Měřicí přístroj - Voltcraft Energy Logger 4000 F

přesnost ±(1 % + 1 digit)

max. zatížení 3500 W / 15 A

Rychlovarná konvice ...

příkon 1500 W

100 Hz LED TV 55“ ...

typická spotřeba dle výrobce 85 W

Naměřené hodnoty:

Okamžitý příkon:

- P = 1483 W, doba varu ½ l vody t = 2:02 min,

- P = 82 W,

- P = 0,4 W.

Vypočtené hodnoty:

Roční spotřeba elektrické energie:

- W =			W·h,

- W =			W·h,

- W =			W·h

Závěr: