Katedra obecné elektrotechniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

5. a)  ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních  programů  FS

#### Ing. Vítězslav Stýskala, Ph. D.

duben 2005

##### Upravil:  Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D. -  září 2005

Studenti si ihned po zahájení laboratorní výuky zkontrolují stav svěřeného měřícího pracoviště (pultu), případné nedostatky oznámí bezprostředně učiteli, sami bez svolení učitele s ničím nemanipulují.

Je-li pracoviště v pořádku, zahájí na povel učitele práce na příslušné laboratorní úloze tak, aby byly splněny všechny její cíle a zachována bezpečnost a ochrana zdraví při práci s elektrickým proudem !

# Text boxes

DIGITÁLNÍ MULTIMETR  M3900 (3800, DMM 3800, 3900, apod. )

Odpor

Střídavý proud

Střídavé napětí

Stejnosměrný proud

Stejnosměrné napětí

Symbol vybité baterie

COM – vstup (-)

pro všechny veličiny

Vstup (+) pro měření

napětí a odporů

Sokl pro měření

h-parametrů tranzistorů

(0 - 2A)

Proudový vstup (+)

(0 - 2A)

Nejištěná vstupní

proudová zdířka

(0 - 20A)

a rozsahů

Přepínač funkcí (veličin)

a rozsahů

Vypínač

ZAP/VYP

LCD display

(0.000 až 199.9)

Popis digitálního multimetru a analogového wattmetru používaných v laboratořích katedry 452,

popis měřících stolů v laboratoři E 329

Třída přesnosti

Proudové svorky

Napěťové  svorky

Vstupní napěťová

Vstupní nproudová

PŘESNÝ LABORATORNÍ ANALOGOVÝ WATTMETR  EL 20

Konstanty wattmetru

Obr. 2 – Stav univerzálního měřícího pultu při měření střídavých obvodů

- kontrolka (zelená) zapnutý stav – svítí

- otočný přepínač volby napětí je v poloze   ~

- ke svorkám střídavého zdroje je zapojen střídavý obvod

Obr. 3 – Stav univerzálního měřícího pultu při měření

stejnosměrných obvodů

- kontrolka (zelená) zapnutý stav – svítí

- otočný přepínač volby napětí je v poloze   =

- ke svorkám stejnosměrného zdroje je zapojen stejnosměrný obvod

Obr. 4 – Stav třífázového měřícího pultu před měřením, klidový stav

- kontrolka stav připraven k zapnutí (bílá) – svítí, nebo nesvítí žádná

- ke svorkám není zapojen obvod

svorky fáze zdroje L1

svorky fáze zdroje L2

svorky fáze zdroje L3

svorky nulového vodiče

Obr. 5 – Stav třífázového měřícího pultu při měření

- kontrolka (zelená) zapnutý stav – svítí

- ke svorkám fází (L1, L2, L3) i ke svorkám nulového vodiče (N)

je připojen trojfázový spotřebič

- měřící přístroj měří fázové napětí, tj. mezi fázovým vodičem a N

Obr. 4 – Stav třífázového měřícího pultu při měření

- kontrolka (zelená) zapnutý stav – svítí

- ke svorkám fází (L1, L2, L3) je připojen trojfázový spotřebič

- měřící přístroj měří sdružené napětí, tj. mezi fázovými vodiči

otočný ovladač

autotransformátoru

kontrolka

stav připraven

k zapnutí